ANALISI PREZZI

Analisi E.01.10.30.a

Quantità	      Prezzo	    													      Elementare         Importo

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici

compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle

pareti, la regolarizzazione del fondo, il c arico sugli automez zi

ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza

massima di 5000 m:

in rocce sciolte (argilla, s abbia, ghiaia, poz zolana, lapillo,

terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)

m³      1,0000

1) Regione Campania - Operaio comune o 1°

livello -

1/60                                                					ora    0,016667     	21,50           	 0,36

2) Autocarro ribaltabile da 7 m³

1/60                                               					ora    0,016667       	48,12          	 0,80

3) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da

1,00 mc

1/60                                                					ora    0,016667       	 54,36            	 0,91

Totale parziale            2,07

4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE

GENERALI - 15,00%                                                                                          				 0,31

Totale parziale             2,38

5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI

IMPRESA - 10,00%                                                                                           				 0,24

Totale Euro                 2,62

Prezzo di applicazione

Euro/m³            2,62