ANALISI PREZZI

Analisi E.01.20.10.a

Quantità	      Prezzo	    													      Elementare    Importo

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,

compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un

battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il

trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di

5000 m:

in rocce sciolte (argilla, s abbia, ghiaia, poz zolana, lapillo,

terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)

m³      1,0000

1) Regione Campania - Operaio comune o 1°

livello -

1/50                                               			 		ora    0,020000      		 21,50            0,43

2) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da

1,00 mc

1/50                                                					ora    0,020000       		56,76             1,14

3) Autocarro ribaltabile da 7 m³

1/50                                              					ora    0,020000       		45,00             0,90

Totale parziale           2,47

4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE

GENERALI - 15,00%                                                                                                         		                      0,37

Totale parziale           2,84

5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI

IMPRESA - 10,00%                                                                                           	            			         0,28

Totale Euro               3,12

Prezzo di applicazione

Euro/m³            3,12