ANALISI PREZZI

Analisi E.01.40.30.a

Quantità	         Prezzo	    													         Elementare    	Importo

Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei

materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al

raggiungimento delle  quote del terreno preesistente ed il

costipamento prescritto. Compreso ogni onere

Rinterro con materiale idoneo proveniente da cave

m³      1,0000

1) Regione Campania - Operaio comune o 1°

livello -

1/50                                                					ora    0,020000       	21,50           	0,43

2) Escavatore idraulico cingolato da 12000 kg

1/50                                                					ora    0,020000       	41,34            	0,83

3) Misto calcareo granulometrico stabilizzato 			m³      1,0000       	14,51                14,51

Totale parziale              15,77

4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE

GENERALI - 15,00%                                                                                        		                           2,37

Totale parziale            18,14

5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI

IMPRESA - 10,00%                                                                                           			              1,81

Totale Euro           19,95

Prezzo di applicazione

Euro/m³           19,95