ANALISI PREZZI

Analisi E.03.10.10.d

Quantità	         Prezzo	    													         Elementare    	Importo

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le

norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM

14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi

autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso  l'uso

di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare

un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme,  e ferro di armatura, con resistenza

caratteristica:

Rck 20

m³      1,0000

1) Regione Campania - Operaio specializzato

o 3° livello - 							ora    0,050000       	25,52            	1,28

2) Regione Campania  - Operaio qualificato o

2° livello - 							ora    0,050000       	23,76            	1,19

3) Regione Campania  - Operaio comune o 1°

livello - 							ora    0,200000       	21,50            	4,30

4) Rck 20 							m³      1,0000       	61,78                61,78

5) Incidenza di autobetoniera per getto 			m³      1,0000        	  2,56            	2,56

Totale parziale              71,11

6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE

GENERALI - 15,00%                                                                                         			            10,67

Totale parziale              87,78

7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI

IMPRESA - 10,00%                                                                                          				8,18

Totale Euro                   89,95

Prezzo di applicazione

Euro/m³           89,95