ANALISI PREZZI

Analisi L.02.10.110.d

Quantità	         Prezzo	    													         Elementare    	Importo

Cavo  in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma

EPR,  FG7 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II),

non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di

gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con

elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI

20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una

temperatura di esercizio max  90° C  con conduttore flessibile.

Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione

secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori

per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13,  Ia marca o provenienza

di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ

Sezione 4x6 mm²

m        1,00

1) Operaio 3° livello 						ora     0,03800       	20,71            	0,79

2) Operaio 4° livello 						ora     0,03800       	21,69            	0,82

3) Cavo FG7 OM1 sezione 4x6 mm² 				m        1,00        		  2,21            	2,21

Totale parziale                3,82

4) Spese generali 15,00%                                                                                           			0,57

Totale parziale                4,39

5) Utile di Impresa 10,00%                                                                                            			0,44

Totale Euro                    4,83

Prezzo di applicazione

Euro/m            4,83