ANALISI PREZZI

Analisi L.02.40.130.c

Quantità	         Prezzo	    													         Elementare    	Importo

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di

linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità,

fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in

opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso:

giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio

Diametro mm 63

m        1,00

1) Operaio 4° livello 						ora     0,03200       	21,69           	0,69

2) Operaio 3° livello 						ora     0,03200       	20,71            	0,66

3) Cavidotto flessibile a doppia parete diametro mm 63 	m        1,02        		1,23            	1,26

4) MANICOTTO FLESSIBILE DI GIUNZIONE PER

CAVIDOTTO A DOPPIA PARETE

Manicotto per cavidotto a doppia parete diametro mm

63                                                 				cad       0,030        	2,78            	0,08

Totale parziale                2,69

5) Spese generali 15,00%                                                                                           			 0,40

Totale parziale                3,09

6) Utile di Impresa 10,00%                                                                                            			0,31

Totale Euro                     3,40

Prezzo di applicazione

Euro/m            3,40