ANALISI PREZZI

Analisi U.01.30.60.a

Quantità	         Prezzo	    													         Elementare    	Importo

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum

Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione

dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto

previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà

possedere il marchio di conformità di prodotto IIP  e/o

equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto

nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato

per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli.

Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono

compresi:  i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua,

fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;

l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni;  tutte le prove di

tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente

normativ a e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la

disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la

tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con

sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6

Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm

m    1,000000

1) Regione Campania  - Operaio specializzato

o 3° livello - 							ora    0,058000       	25,52            	1,48

2) Regione Campania  - Operaio comune o 1°

livello - 							ora    0,058000       	21,50            	1,25

3) TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6

Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2

mm                                                				m    1,000000        	  5,46            	5,46

4) Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro

fino a 6,20 mm 						cad        0,08       	13,67            	1,09

5) Autocarro con gruetta 					ora    0,013000       	56,30            	0,73

Totale parziale              10,01

6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE

GENERALI - 15,00%                                                                                          				1,50

Totale parziale              11,51

7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI

IMPRESA - 10,00%                                                                                           				1,15

Totale Euro                   12,66

Prezzo di applicazione

Euro/m           12,66