ANALISI PREZZI

Analisi U.04.010.010.a

Quantità	         Prezzo	    													         Elementare    	Importo

Rinfianco con sabbia o sabbiella,  nella adeguata granulometria

esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti

compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione

del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di

materiali. Misurato per il volume reso

Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

m³      1,0000

1) Regione Campania - Operaio specializzato

o 3° livello - 							ora    0,020000       	25,52            	0,51

2) Regione Campania - Operaio comune o 1°

livello - 								ora    0,020000       	21,50           	0,43

3) Terna senza martello 						ora    0,040000       	40,51            	1,62

4) Sabbia di cava 						m³      1,0000       	15,64               15,64

5) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 				ora    0,020000       	56,61            	1,13

Totale parziale             19,33

6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE

GENERALI - 15,00%                                                                                          			            2,99

Totale parziale            22,23

7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI

IMPRESA - 10,00%                                                                                           			            2,22

Totale Euro           24,45

Prezzo di applicazione

Euro/m³           24,45